## Slide 1: Term project (선 풍 기)
98128611 모필상
98128614 손의환

## Slide 2: 개 요
선풍기의 구조 이해 및 치수설정
Part 생성작업
Assembly 조립작업
기 타 (색 상, 모델링 수정)

## Slide 3
선풍기 body
버튼과 타이머 회전스위치 내부

## Slide 4
타이머 내부 모습

## Slide 5
선풍기 body의 조작부

## Slide 6
모터지지 및 상하 조절부

## Slide 7
모터와 기어박스

## Slide 8
모터 커버
상세도

## Slide 9
모터덮개
뒷면 휠을 죔새로 잠근 모습

## Slide 10
Fan 을 결합하고 locker로 잠근 모습

## Slide 11
Front wheel 결합후 완성된 모습

## Slide 13
전체 완성도

## Slide 14
총 단품 개수
- 약 38 개
소요시간
- 약 1 주일
(치수 및 idea 2일, 단품 3일,
어셈블리 및 발표준비 2일)

## Slide 15: 결과 및 느낀점
단품과 어셈과정에서 다소 까다로운면이있었으며 특히 fan은 많은시행착오를 겪었다.
실생활에서 쉽게 접할 수 있었지만 막상 속을 보니 구조적으로 알차게 구성되어있었음을 알 수 있었다.
그리 난이도가 높지않고 단품갯수도 현저히 적었으나 부품하나하나에 의미가 있다.

## Slide 16: 주요부분 상세작업도
날 개 (fan)

## Slide 17
먼저 blend extrude로 원통하나를 생성한다.
- 바닥원 지름 7.5
윗 원 지름 7
깊이 4.5

## Slide 18
그후 데이텀을 생성하게 되는데
TOP 데이텀으로부터 각각
1.5,2.5인 데이텀을 생성한다.
45도와 -45도 데이텀 2개를 생성한다.
DTM2,윗면,실린더를 선택하여 포인트생성, DTM4와FRONT,실린더선택하여 포인트생성,DTM1과 DTM3,실린더생성하여 포인트 생성
스플라인을 이용하여 각 포인트를 이어 곡선을 만든다.

## Slide 19
스케치스플라인을 이용해 왼쪽과 같은 형상을 만든다.
이때, 가장 아래에 위치했던 포인트를 연결하는 것이 중요..

## Slide 20
나머지 형상을 그리기위해 데이텀을 더 생성한다.
RIGHT참조면을 19, 13.5, 6의 거리만큼 데이텀 생성
30도, -32.5도를 더 생성한다.
DTM11,DTM6,DTM3로 포인트4생성
DTM5,실린더윗면,
FRONT로 포인트5 생성, DTM8,DTM6,DTM10으로 포인트6생성, DTM7,DTM9,DTM2로 포인트7생성한다.

## Slide 21
스플라인을 이용해 포인트3번부터 나머지 포인트를 연결한다.

## Slide 22
Boundary surface를 이용해 서피스를 생성한다.

## Slide 23
Trim을 이용해 왼쪽치수만큼 뾰족한부분을 잘라낸다.

## Slide 24
잘라낸 서피스를 포함하여 copy를 한다.
각각의 서피스에 thicken을 이용해 0.2만큼의 두께를 준다.
실린더상단모서리를 0.5만큼 라운딩시켜준다.

## Slide 25
Revolve cut 을 이용해 실린더안쪽을 그림과 같이 만들어준다.

## Slide 26
Extrude를 이용해 실린더내에 원기둥생성(지름4
실린더위쪽을 왼쪽치수와 같이 extrude and cut 을 시켜준다.
중앙에 지름1의hole을 생성.

## Slide 27
위 그림과 같이 실린더 내외로 120도간격으로 리브를 생성시켜준다.
Cut을 이용해 모터축에 관련되는 핀자리를 만들어 준다.

## Slide 28
완성된 그림(fan)